## Slide 1
malin !

## Slide 2
Population concernée : 140 000 habitants – 66 communes
Programme local de Prévention des Déchets
- 5% OMR entre 2013 et 2017
Maintien de l’action depuis 2018
2e programme de Prévention des Déchets (2020 à 2025)
Territoire de Chartres Métropole
Déroulement de la soirée :
Présentation sur le compostage
Questions/réponses
Vente de composteurs (chèque/espèces)
Remise du composteur

## Slide 3
Le saviez-vous ?
NOTRE POUBELLE GRISE CONTIENT 33% DE DÉCHETS BIODÉGRADABLES DONT :
86 Kg/an de biodéchets* produits pour un habitant de Chartres métropole
40,7 kg de restes alimentaires non consommables compostables
(épluchures de légumes, …)
18 kg de restes alimentaires consommables compostables
(reste de repas, …)
12,2 kg de produits alimentaires partiellement ou non consommés
(sous emballage)
7,6 kg de déchets verts du jardin
4,7 kg de restes alimentaires non compostables
(viande, produits laitiers, …)
*: source Chartres métropole - caractérisation des OMr 2018
100 Kg/an de matière organique peuvent produire
15,5 kg de compost
par an.
Notes: Les 2,9 kg restant c’est le gras, la peau de poisson, les cadavres d’animaux, les litières

## Slide 4
Pourquoi composter ?
Sur le territoire de Chartres métropole, les Ordures Ménagères résiduelles (poubelle grise) sont incinérées. Les biodéchets sont composés à 80% d’eau !
Pour réduire le poids de sa poubelle (- 41 kg/an, pas de mauvaise odeur) ;
Pour aller moins souvent en déchetterie ;
Pour obtenir du compost gratuit qui enrichira le potager ;
Pour participer activement à la réduction des déchets.

## Slide 5
Le compostage :
Ses atouts :
un amendement pour la terre
un excellent fertilisant naturel
C’est l’art de redonner vie aux biodéchets de votre maison ! On parle de revalorisation des déchets.
La matière organique est décomposée grâce à la micro faune et flore qui transforme la matière en humus.
C’est un procédé :
naturel
économique
écologique
qu’est ce que c’est ?

## Slide 6
Composter chez soi
Le vermicompost ou lombricomposteur :
Le fruit du travail des vers
Compost de très bonne qualité
Vers spécifiques
Matière végétale uniquement
Fragilité du mini-écosystème
Surveillance des vers
Contenant limité
Nuisibles

## Slide 7
Brassage des matières,
Contrôle de l’humidité (dessèchement si tas laissé à l’air libre)
Intempérie (prévoir une bâche)
Prend la place
Compost en tas ou en lasagne
Pratique pour des gros volumes
Compost de surface :
La méthode de la nature
Garder l’œil pour ne pas dépasser la quantité assimilable par votre substrat
Risque de faim d’azote

## Slide 8
Compost en bac
le compromis
Esthétique
Installation et ouvertures faciles
Peu encombrant
Montée en Température
Humidité bien conservée
Brassage plus facile
Récolte après 8 à 10 mois
Cela met les déchets à l'abris des nuisibles et des aléas climatiques.
Les plus :

## Slide 9
Mi ombre
Sol plat
Dans un endroit facile d’accès
Directement sur la terre
Où installer votre composteur

## Slide 10
Quoi composter
DECHETS
DE CUISINE
Restes de fruits (crus)
Déchets verts du jardin
(pelouse avec parcimonie
Petits branchages..)
Restes de légumes
(crus)
Feuilles de sachets de thé, marc de café avec filtre en papier, mouchoirs, essuie tout
Les Ingrédients

## Slide 11
Comment utiliser
Videz votre bioseau régulièrement
Etalez vos déchets et aérer
Ajouter des matières brunes/sèches
Papier en morceau
Cartons en petits morceaux
Bois de taille et broussailles
Copeaux et frisures de bois
Paille
Fleurs fanées
Ecorces
bioseau
Conseil : l’outil incontournable simple et ingénieux : Le brass’ compost rotatif
le composteur ?

## Slide 12
Les règles de base
Equilibrez vos déchets avec les déchets humides et déchets secs
Surveillez l’humidité :
si trop sec (compost dans la main friable), déchets non décomposés ou filaments blancs arrosez un peu et brassez.
Si trop humide (compost dans la main qui goutte), très compactés, présence de moucherons, sentant mauvais : brassez et ajoutez une couche de matière sèches (feuilles mortes, brindilles, carton déchiqueté...)sur le dessus.
Oxygéner : mélanger à chaque dépôt et régulièrement.
Au bout de 8 à 12 mois le compost est prêt.
1
2

## Slide 13
Et toute une foule d’organismes vivants !
De l’eau de pluie
De l’air
Vers
Cloportes
Pinces oreilles
Bactéries
Acariens
Champignons
Limaces
Mille-pattes
Et… un soupçon de patience !
Ajouter un zeste de nature
Larves de Cétoine
, …

## Slide 14
Attention !
Astuce pour reconnaître la bonne larve
La larve du cétoine a une petite tête et de toutes petites pattes contrairement à la larve du hanneton.
UTILE
Hanneton
Cétoine doré
Larve
Hanneton
Larve
Cétoine
NUISIBLE

## Slide 15
Avis d’expert
Bien qu’un bac suffise, le plus pratique serait d’avoir trois bacs,
Pour les déchets du quotidien
Pour le stockage de matières sèches/brunes (bac aéré, grillagé..)
Pour le compost en cours de maturation

## Slide 16
Comme paillage
au pied des arbres
Que faire du compost …
Pour le compost jeune
(3 à 7 mois de maturation)
Pour le compost mûr
(8 à 12 mois de maturation)
Comme engrais
en complément de la terre
Régule la température de la terre (pluie, soleil, vent)
Maintient l’humidité
Prévient la pousse d’herbe non désirée
Libère progressivement des éléments nutritifs
A utiliser plutôt au printemps et automne (mélange 2/3 terre- 1/3 compost) :
Pour le potager
Pour les plantations d’arbres
Pour le rempotage
Pour la pelouse, 200 à 500g/m²/2-3 ans

## Slide 17
Le remède aux problèmes
Le composteur sent mauvais
Le compost est sec
Il y a beaucoup de moucherons
Des rongeurs se sont installés
Il y a trop de matière humide (putréfaction)
Il y a trop de matière sèche
Les apports frais ne sont pas recouverts
Le compost n’est pas brassé
Brasser régulièrement

## Slide 18
LE TRIO COMPLÉMENTAIRE AU COMPOSTAGE
Une poule mange jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an
Pour réduire les biodéchets
Les poules
Le paillage permet de réutiliser 100% des déchets verts produits par votre jardin
Le paillage consiste à couvrir le sol de « déchets » végétaux pour le protéger et le nourrir.
C’est une pratique simple à la portée de tous.
Le paillage
En plus de nous donner en moyenne 1 œuf par jour, les poules sont très utiles pour nous aider à diminuer nos déchets de cuisine et repas.
Augmenter la hauteur de coupe réduit la pousse rapide du gazon
La tonte mulching permet de broyer finement l’herbe et de la laisser sur place. Il fertilise et permet un meilleur enracinement du gazon.
Le mulching

## Slide 19
Devenir guide composteur
Si vous souhaitez rejoindre notre groupe en tant que volontaire sur le terrain, rejoignez nous !
Guide composteur c’est :
Être un relais de la collectivité sur le terrain ;
Diffuser sa pratique du compostage autour de soi ;
Participer à des actions de promotion du compostage ;
Être formé et rejoindre un réseau.
Information auprès de Reconstruire Ensemble.

## Slide 20
MERCI
DE VOTRE ATTENTION
DES QUESTIONS ?

## Slide 21
Les modèles proposés
Afin de s'adapter aux besoins de chaque foyer, ces composteurs en plastique recyclé ou en bois sont disponibles en modèle 400L et 600L.
26€
19€
23€
26€
Composteur bois 400 L
84 x 84 cm hauteur 75 cm
Composteur bois 600 L
96 x 96 cm hauteur 75 cm
Composteur plastique 400 L
82 x 82 cm hauteur 102,5 cm
Composteur plastique 600 L ⌀ 126 cm hauteur 79 cm